# Реализация комплексного подхода при освоении процесса каталитического крекинга комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1

И.Б.Бронфин

(ОАО "Сибнефть"),

А.И.Гужелов, В.М.Фомичев,

П.А.Абрашенков, В.В.Храпов

(АО "Омский НПЗ"),

Н.Л.Ющенко,

К.О.Шаховский, Б.В.Андреев

(ЗАО НПФ "Элистек")

Интеграция ОАО"Ноябрьскнефтегаз" с Омским НПЗ в рамках вертикально интегрированной нефтяной компании "Сибнефть", объеденившая крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод с одним из самых перспективных нефтедобывающих объединений Западной Сибири, закрепила технологическую связь этих предприятий и обеспечила в условиях переходной рыночной экономики реализацию ранее принятого курса на строительство новых объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств за счет собственных средств.

Низкая себестоимость выпускаемой продукции определяется относительно низкой ценой нефти при одной из самых высоких по отрасли загрузок завода -более 70% установленной мощности и высокой глубине переработки, достигающей 80-83%. Такой высокий показатель, являющийся лучшим по России, обеспечивается большой долей вторичных процессов - 30%, среди которых важное место занимает процесс каталитического крекинга - производства высокооктановых компонентов бензина. В настоящее время на заводе эксплуатируются две установки каталитического крекинга: старая 43-103 и новая, входящая в состав комплекса глубокой переработки мазута, KT-1/t.

Имеющиеся ограничения в сырьевой базе, особенно в зимний период, необходимость учета сезонности спроса в нефтепродуктах предъявляют к технологическим установкам требования по гибкой и надежной эксплуатации оборудования в широком диапазоне изменения нагрузок и качества сырья, а также изменения параметров технологического режима.

Для вводимого в этих условиях в эксплуатацию комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1 перечисленные обстоятельства выдвинули необходимость учета следующих требований, связанных с комплексным рассмотрением взаимосвязей между всеми технологическими звеньями производства.

- Обеспечение более рационального расходования сырья (углубление отборов путем повышения температуры конца кипения вакуумного газойля до 540-560°С), что должно решаться при использовании высокоэффективной полностью насадочной вакуумной колонны К-601.

- Качество получаемого вакуумного газойля должно удовлетворять требованиям катализатора секции гидроочистки по коксуемости и содержанию ванадия и никеля в сырье.

- Используемый катализатор крекинга должен удовлетворять требованиям сезонного выпуска продукции: в условиях недостатка сырья зимой - получение максимума суммы светлых, а в летний период при полной загрузке блока - максимума бензина.

- Реакторный блок каталитического крекинга должен обеспечивать гибкое поддержание технологических режимов и устойчивую работу оборудования, что достигается:

- улучшением качества контакта сырья с катализатором;

- поддержанием требуемых температур, времени контакта и кратности циркуляции катализатора;

- обеспечением быстрого разделения паров продуктов от катализатора для предотвращения     перекрекирования сырья;

- повышением эффективности работы внутренней системы пылеулавливания реактора;

- повышением качества отпарки катализатора.

- Изменения на реакторном блоке должны учитываться в последующей технологической цепи  –  в работе основной ректификационной колонны К-201, системы захолаживания продуктов верха колонны в Х-201 и ХВ-201, секции абсорбции и газофракционирования.

- Работа внутренней и выносной систем пылеулавливания регенератора должна обеспечивать эффективную пылеочистку, исключающую попадание катализаторной пыли и забивку ею системы утилизации тепла.

Перед пуском комплекса КТ-1/1 в 1994 г. ОАО "Омский НПЗ" совместно с НПФ "Элистек" (Россия), согласно перечисленным требованиям, провели ревизию проекта. На основании внесенных в проект изменений, учитывающих опыт реконструкции аналогичных установок, была проведена реконструкция (см. рисунок) реакторного блока каталитического крекинга, включившая:

- заужение нижнего участка прямоточного реактора до узла ввода сырья для снижения расхода водяного пара на транспорт катализатора;

- расположение модернизированных сырьевых форсунок по высоте прямоточного реактора над узлом ввода регенерированного катализатора для обеспечения равномерного контакта сырья с катализатором;

- подачу шлама в середину прямоточного реактора выше узла ввода сырья для повышения текущей активности катализатора и создания на начальном участке прямоточного реактора высокотемпературной зоны;

- расширение верхней части прямоточного реактора для обеспечения требуемого времени контакта фаз;

- изменение конструкции сепаратора прямоточного реактора на обеспечивающий быстрое отделение продуктов реакции от катализатора для предотвращения перекрекирования сырья и повышение общей эффективности внутренней системы пылеулавливания реактора (в сочетании с двухступенчатыми циклонами) и снижения содержания механических примесей в продуктах колонны К-201;

- оборудование десорбера дополнительной ступенью контакта катализатора с водяным паром для улучшения от-парки катализатора;

- создание в нижней части десорбера успокоительной зоны для уменьшения количества захватываемого в регенератор потоком катализатора водяного пара.

На основании проведенных перед пуском газодинамических испытаний оборудования реакторного блока было уточнено заглушение отверстий решеток аппарата снижения давления газов регенерации Д-201, налажена эффективная работа выносной системы пылеулавливания регенератора.

Комплекс КТ-1/1 был пущен летом 1994 г. и к концу I полугодия 1995 г. на нем завершился этап освоения процесса каталитического крекинга:

- в зимний период 1994-1995 гг. установка эксплуатировалась с пониженной производительностью из-за нехватки сырья на две установки каталитического крекинга, что усугубилось остановкой вакуумной колонны К-601 и в связи с этим работой на облегченном смесевом сырье; после пуска в апреле 1995 г. колонны К-601 производительность была постепенно увеличена до 95% проектной с одновременным утяжелением сырья (табл. 1); низкие значения конца кипения вакуумного газойля связаны с требованиями завода по качеству гудрона колонны К-601.

Процесс каталитического крекинга комплекса КТ-1/1 проводится на катализаторе DA-250 ("Грэйс"), характеристики равновесного катализатора приведены в табл. 1.

Анализ технологического режима, характерного для работы с пониженной производительностью (менее нижнего технологического предела 170 т/ч), показывает следующее (табл. 2, режим 1):

- высокие значения конверсии сырья достигаются за счет большого времени контакта и кратности циркуляции катализатора;

- при данном количестве сгорающего кокса и высокой кратности циркуляции катализатора наблюдаются низкие температуры в регенераторе (менее 650°С);

- высокое содержание остаточного кокса на регенерированном катализаторе (массовая доля более 0,1%), несмотря на достаточно большое время пребывания катализатора в регенераторе, объясняется низкой температурой кипящего слоя;

- при низкой высоте кипящего слоя в регенераторе 6,2 м, в условиях поступления закоксованного катализатора на поверхность слоя с заносом его в отстойную зону, в последней наблюдается термический дожиг СО;

- большой выход кокса связан с повышенным расходом шлама в реактор для замыкания теплового баланса регенератора.

В весенне-летний период работы после пуска вакуумной колонны К-601 производительность была увеличена до 86-94 % проектной. Сложности с реализацией газов крекинга наложили ограничения на их выработку, уменьшенную за счет снижения жесткости крекинга и конверсии сырья до 67-69 %. При одинаковом количестве сгорающего кокса в режимах 2 и 3 (см. табл. 2)  повышение содержания остаточного кокса на катализаторе вызвано низким временем пребывания катализатора в регенераторе (менее 7 мин) при недостаточной высоте кипящего слоя. При этом в условиях поступления закоксованного катализатора на поверхность слоя наблюдается дожиг СО как в отстойной зоне, так и в сборной камере.

Подача шлама в середину прямоточного реактора (режим 3) приводит к повышению текущей активности катализатора и температуры на начальном участке прямоточного реактора, что положительно отражается на октановых характеристиках бензина.

В последующие пробеги 1996 и 1997 г., в зависимости от производственных обстоятельств, установка работала с производительностью 85-100% проектной. Выявленные ограничения в работе установки были преодолены в период освоения путем подбора технологических режимов.

Анализ работы установки за весь период показывает, что реакторный блок каталитического крекинга работает стабильно в широком диапазоне изменения производительности, качества сырья и параметров технологического режима с высокими показателями процесса.

Как отмечалось выше, работа комплекса КТ-1/1 неразрывно связана с совместной эксплуатацией двух установок каталитического крекинга в условиях дефицита сырья и изменяющейся загрузки установок. Для повышения гибкости и надежности работы установки 43-103 была проведена частичная модернизация ее оборудования (без существенных капиталовложений). В настоящее время НПФ "Элистек" по заданию ОАО "Омский НПЗ" разработала проект комплексной поэтапной реконструкции установки 43-103, включающий реконструкцию реакторного блока с выносной системой пылеулавливания и основной ректификационной колонны с системой конденсации и захолаживания продуктов верха колонны. Реализация 1-го этапа реконструкции, затрагивающего реакторный блок, намечена на 1-е полугодие 1998 г.

Проведенное ОАО "Омский НПЗ" совместно с НПФ "Элистек" после пуска комплекса КТ-1/1 обследование работы входящей в его состав вакуумный колонны К-601, вырабатывающей вакуумный газойль - сырье секции каталитического крекинга, позволило выявить ограничения в ее работе. Ограничения, связанные с проектными просчетами, приводили к невозможности эксплуатации колонны в проектном режиме с обеспечением требуемого качества продуктов. На основании расчетной проработки НПФ "Элистек" был разработан проект и летом 1997 г. проведена реконструкция внутренних устройств колонны. Одной из целей реконструкции кроме устранения ограничений в работе было расширение диапазона устойчивой работы колонны с увеличением отбора вакуумного газойля при снижении его содержания в дизельных фракциях и за счет повышения температуры конца кипения. Это позволяет существенно расширить ресурсы сырья каталитического крекинга и загрузить секцию каталитического крекинга на 100% в случае уменьшения загрузки комплекса при снижения поставок нефти на завод. Обследование работы реконструированной колонны показало, что все поставленные перед реконструкцией задачи достигнуты, в том числе увеличен выход вакуумного газойля с обеспечением резерва для дальнейшего его повышения.

Проведенные технологические обследования работы установок показали возможность и пути реализации улучшения показателей процессов.

Решение комплексной задачи эксплуатации двух установок каталитического крекинга позволяет оптимизировать технологическую схему завода и обеспечить высокие показатели работы Омского НПЗ.