__________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства  із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________________

(посада роботодавця і

______________________________________

найменування підприємства)

від “___”_________________20___р. №____

### ІНСТРУКЦІЯ №

по безпечному використанню кран-балки з електротельфером

## Загальні вимоги

1.  Управління вантажопідйомними машинами з підлоги можуть здійснювати особи не молодші і8 років, які пройшли медичну комісію, навчання з вимог електробезпеки та перевірку практичних знань відповідною кваліфікаційною комісією господарства.

2. Відповідальними за безпечну експлуатацію вантажопідйомних механізмів, чалочня::, вантажозахватуючих пристроїв (ланцюгів, канатів, стропів, траверс, гаків) є головний інженер-мехакік аби завмайстерні.

• 3. Щорічно комісія у складі головного інженера, інженера служби охорони праці, завідуючого майстернею, шляхом ретельного огляду переконується у повній справності вантажопідйомного механізму і проводить статичне і динамічне випробування.

4. Статичне випробування кран-балки проводиться вантажем, який на 25% перевищує вантажопідйомність кран-балки. Вік підвішується посередині кран-балки на висоті 200-300 мм від підлоги і за допомогою лінійки і важка на протязі 5 хвилин заміряється прогиб балки. Потім навантаження знімається. Кран-балка, вважається пригодною до експлуатації, якщо не залишилося залишкової її деформації.

5. При динамічному випробуванні перевіряється надійність спрацьовування кінневиків. гальм, фіксація піднятого вантажу на різній висоті, відповідність канатів вимогам безпеки.

6. Перший пуск механізмів після монтажу необхідно проводити кожен окремо, короткими періодами включення на протязі всього кранового шляху.

7. На кран-балці повинен бути напис, який вказує дату випробування, максимальну вантажопідйомність.

8. Кран-балка через кранові рейки заземлюється не менше, як у 2-х місцях. Опір не повинен перевищувати 0,5 См.

9. Не дозволяється встановлювати електротельфери у приміщеннях, де у зовнішньому середовищі є наявність вибухонебезпечних парів, газів, пилу або легкозаймистих речовин.

При необхідності застосовувати підвісні кран-балки, ободи їх ходових коліс і реборди повніші буть виготовлені я латуні, електродвигуни, пускачі, кінцеві вимикачі та кнопки виключення мати вибухонепроникне виконання.

10. Не дозволяється робота кран-балки без встановлення аварійних підхватів, які попереджують її падіння у випадках аварії в вузлах теліжок, у вузлах кріплення до металоконструкцій

11.  Електротельфери   повинні     мати     надійну     ізоляцію     всіх струмопровідних частин, а металеві частини, які при певних неполадках електрообладнання можуть бути під паї фугою, надійно заземлені.

- При користуванні талями місця їх підвішування повинен вказати керівник робіт. При цьому особливу увагу звернути на міцність кріплення. До початку роботи вантаж підіймають на невелику висоту і переконуються у надійності гальм, строп і ланцюгів.

#### Вимоги безпеки до початку роботи

1. Шляхом ретельного огляду переконатися у повній справності вантажопідйомного механізму.

2.  Випробувати без навантаження взаємодію всіх вузлів вантажопідйомного механізму.

3. Переконавшим у справності механізму, приступити до підіймання вантажу.

#### Вимоги безпеки під час роботи

1.  Електротельфер необхідно використовувати у короткочасному крановому режимі. Частота включення не повинна перевищувати 120 за годину, відносна продовженість включення не більше 25%.

2. При горизонтальному переміщенні вантажу електротельфером необхідно пам'ятати, що таль не має гальм і може мати пробіг до 0,5 м.

3. Місце роботи електросталі повинно бути добре освітлене і звільнене від сторонніх предметів.

4.  Згідно Правил Держнаглядохоронпраці не дозволяється переміщувати вантаж над працівниками, знаходитись під піднятим вантажем або на близькій відстані від нього, бо можливе травмування працівників.

5.  Забороняється підіймати вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність механізму.

6. До початку підйому вантажу необхідно переконатися, що він нічим не утримується і на ньому немає ніяких сторонніх предметів.

7. Знімати стропи з гаку лише після переконання у надійності його встановлення або укладки.

8. Не дозволяється:

передавати управління вантажопідйомними механізмами особам, які не пройшли відповідної підготовки;

підіймати вантаж, вага якого невідома;

використовувати неінвентарні вантажозахватні пристосування.

#### Вимоги безпеки після закінчення використання підйомних засобів

1. Відключити подачу електроструму на пульт управління. Закрити електрощит.

2. Електротельфер, кран балку перемістити, щоб вона не заважала виконувати інші роботи.

(посада керівника підрозділу-розробника)            (підпис)                              (прізвище ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________