Лабораторная работа

«Исследование работы полупроводниковых выпрямителей».

Цель работы: исследовать работу полупроводниковых выпрямителей и построить вольт- амперную характеристику выпрямителя.

Оборудование: ИП1 –миллиамперметр переменного тока 300mA, ИП2 – вольтметр переменного тока 250 В, ИП3 – вольтметр постоянного тока 450 В, ИП4 - миллиамперметр постоянного тока 300mA,  ИП5 – осциллограф электронный, Д1 – Д4 – диоды КД 105Б, Л1 – Л3 – нагрузочные лампы, В1 – В2 – тумблеры.

1.Соберите схему согласно рисунка 1.

ИП4

Д1           Д3	ИП5

ИП1                                                            ИП3

~0-250 В	Д2	Д4	Л1    Л2	Л3

ИП2

В1	В2

Рис.1

2.Установите на блоке питания переключатель ЛАТР в положение «~ 0-250 В».

3.Подключите схему к клеммам питания «~ 0-250 В» штатива приборного.

4.Изменяя напряжение на входе выпрямителя от 0 до 250 В, снимите и постройте вольт - амперную характеристику однофазного мостового выпрямителя

Iвыпр. = f(Uвыпр.)

5.Зарисуйте на кальку с экрана осциллографа форму выпрямленного тока и запишите показания приборов при различной нагрузке (одна, две, три лампы).                                   ИП5

6.Соберите схему согласно рисунка 2.

перемычка

Д1	Д2

ИП1

А	Др1

ИП4

ИП2	Д3	Д4

Б

ИП3	Л1	Л2         Л3

Д5	Д6	В1	В2

С

Рис.2

7.Подключите схему к клеммам питания «3~ 220 В» штатива приборного.

8.Нагружая выпрямитель различной нагрузкой, запишите показания приборов и зарисуйте на кальку с экрана осциллографа форму выпрямленного тока при закороченном дросселе (закорачивать кратковременно).

9.Повторите то же самое при включенном дросселе в цепи выпрямленного тока.

10.Постройте график зависимости пульсаций выпрямленного тока от нагрузки (одна, две, три лампы) при включенном дросселе.

11.Сделайте вывод по работе.

# Text boxes

N

mA

V

V

mA

mA

V

mA

V

N